| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ. & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ίωνος Δραγούμη 1, (Τ.Θ.: 1259) Ταχ. Κώδικας: 411 10 ΛΑΡΙΣΑ Πληροφορίες : Χρήστος ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Τηλέφωνο : 2413.500.330 FAX : 2410.250.372 E-mail : tpe@larissa-dimos.gr, admin@larissa-dimos.gr | Λάρισα 19 / 02 / 2016 Αρ.Πρωτ.: 10094 |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προμήθειας βοηθητικού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για ανάγκες τηλεδιάσκεψης και αρχειοθέτησης ειδώλων συστημάτων (αντιγράφων ασφαλείας των δίσκων).

Ο βοηθητικός εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργια και όχι refurbished και να προέρχονται από κατασκευαστές με πιστοποίηση ISO 9001.

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί για το έτος 2016 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 70.7134.90004 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ» (196,80 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Α/Α | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Προσφέροντα |
| --- | --- | --- | --- |
| Α1 | ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (WEB CAMERA) |  |  |
| Α1.1 | Ποσότητα (τεμάχια) | 2 |  |
| Α1.2 | Να αναγραφεί το Μοντέλο και ο Κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |
| Α1.3 | Να κυκλοφορεί στην διεθνή αγορά | ΝΑΙ |  |
| Α1.4 | Τροφοδοσία μέσω θύρας usb | ΝΑΙ |  |
| Α1.5 | Αισθητήρας ανάλυσης | 1280 X 720 |  |
| Α1.6 | Ενσωματωμένο μικρόφωνο | ΝΑΙ |  |
| Α1.7 | Ευρυγώνιος φακός | ΝΑΙ |  |
| Α1.8 | Λειτουργία αυτόματης εστίασης | ΝΑΙ |  |
| A1.9 | Βάση στήριξης κατάλληλη για στήριξη στην οθόνη του υπολογιστή | ΝΑΙ |  |
| A1.10 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) | ( 3 |  |
| Α2 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ |  |  |
| Α2.1 | Ποσότητα (τεμάχια) | 1 |  |
| Α2.2 | Να αναγραφεί το Μοντέλο και ο Κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |
| Α2.3 | Να κυκλοφορεί στην διεθνή αγορά | ΝΑΙ |  |
| Α2.4 | Χωρητικότητα (TB) | ( 1 |  |
| Α2.5 | Λειτουργία άμεσης ενεργοποίησης (plug and play) | ΝΑΙ |  |
| Α2.6 | Ταχύτητα περιστροφής | ( 5400 rpm |  |
| Α2.7 | Δίαυλος USB 3.0, συμβατός με USB 2.0. | ΝΑΙ |  |
| Α2.8 | Ταχύτητα δίαυλου USB 3.0 | ( 5 Gb/s |  |
| Α2.9 | Τροφοδοσία μέσω θύρας USB | ΝΑΙ |  |
| Α2.10 | Καλώδιο σύνδεσης με υπολογιστή | ΝΑΙ |  |
| Α2.11 | Θήκη μεταφοράς | ΝΑΙ |  |
| Α2.12 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) | ( 3 |  |

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ»

Κ.Α. 70.7134.90004

| ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| --- |
| Κ.Α. 70.7134.90004 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ» |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| Α1 | ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (WEB CAMERA) | 40,00 € | 2 | 80,00 € |
| Α2 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ | 80,00 € | 1 | 80,00 € |
| Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. | 160,00 € |
| Φ.Π.Α. (23 %) | 36,80 € |
| Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) | 196,80 € |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνολική τιμή της προσφοράς δεν μπορεί να είναι υψηλότερη του συνολικού προϋπολογισμού της συγκεκριμένης προμήθειας και οι αντίστοιχες προσφορές θα αποκλείονται ως απαράδεκτες.

Λάρισα 19/02/2016			Λάρισα 19/02/2016			Λάρισα 19/02/2016

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ				ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας			     Ο Προϊστάμενος Τμήματος		     Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης

Πουλτσίδης Αθανάσιος		          Τοπαλίδης Χρήστος			          Αριστοτέλης Κωστούλας

ΤΕ19 Πληροφορικής με βαθμό ΣΤ΄	   ΠΕ11 Πληροφορικής με βαθμό Β΄	    ΠΕ Διοικητικός/Οικονομικός 										                με βαθμό Β΄